# GPS网络平面参考点的可靠性分析

### 一、GPS网平面基准点的可靠性分析（论文文献综述）

谢波,徐俊国,贾晨琛[1]（2020）在《基于假设检验的附合网基准数据的可靠性分析》文中研究指明附合网的基准数据对平差结果和精度有直接的影响。利用观测数据建立误差方程和利用已知数据建立基准方程,二者组合成适用于基准数据兼容性分析的附合网平差模型。通过计算有无基准数据时平差模型的残差平方和及其增量,构造了F检验统计量对基准方程进行检验,依此确定基准数据的可靠性,并通过测角网的算例证明了该方法的可行性和有效性。

杜志刚,徐辉[2]（2018）在《高速铁路长大隧道独立控制网建网技术研究》文中指出按"一点一方向"建立高速铁路长大隧道独立控制网往往会在衔接段产生横向偏差和长短链,需要采取控制网旋转或设置长短链等技术措施予以解决。结合国内某高速铁路长大隧道独立控制网建网案例,在原参考椭球和线路控制点成果基础上,以隧道工程中心经度为坐标投影的中央子午线（L0）,以隧道平均轨面高程为投影大地高（H0）,对既有线路平面控制点进行坐标换带计算和相对稳定性、可靠性分析;选取隧道进口、出口各一个稳定控制点为起算点,在新投影参数（L0、H0）下进行整体平差,建立长大隧道独立控制网。结果表明:（1）采用本方法建立的隧道独立控制网精度高,误差均匀,可满足建网精度要求,并可提高隧道贯通精度;（2）"一点一方向"与本方法相比,在采用相同基线文件、起算点和投影参数的情况下,衔接段控制点（S=9.1 km）最大坐标较差Δx为-63.4 mm,Δy为85.3 mm,需要进行技术处理;（3）本方法可解决衔接段横向偏差较大及长短链等问题,确保隧道与相邻结构物顺利衔接。

李益斌,侯清华,蒋晨,陈雪元,殷爱峰,殷冠中[3]（2014）在《基于GPS网平差的控制基准质量检核与评定》文中研究说明控制基准的质量是影响GPS定位成果的一项重要因素,为保证GPS成果的精度,在最终网平差之前必须对控制基准进行检核。本文以南水北调中线工程中的某段数据为例进行了验证。结果表明,控制基准对GPS定位成果精度的影响可用基准点的误差来描述,基准点的误差可以通过平差后的PVV值以及基线边长误差的变化显着地表现出来,从而避免选择误差较大的网点作为基准,最终保证GPS定位成果的精度。这对于实践中的GPS数据处理工作具有重要的参考价值,可为选择合理的控制基准提供借鉴。

潘传姣,高彩云[4]（2013）在《矿区GPS网约束平差基准点可靠性检验分析》文中研究说明分别探讨了4种对矿区GPS网约束平差基准点数据进行可靠性分析的方法,并采用它们对河南汝州矿GPS控制网起算数据进行具体分析和计算,将不合格的含有粗差的已知点剔除,确保了GPS控制测量成果的高精度和可靠性。

刘庭宏,郭际明,周命端[5]（2012）在《二维相似变换模型在GPS网基准点兼容性分析中的应用》文中研究表明本文在分析二维相似变换模型的基础上,提出了一种适用于工程GPS网基准点兼容性分析的"较差阈值法",给出了较差阈值的确定方法,构建了相应的程序模块,利用工程实例证明了该方法的有效性和正确性。

田甜[6]（2011）在《GPS网平差计算时对已知点的可靠性分析》文中指出GPS技术体现了全天候、全天时、高效率、高精度的特征。因为它的应用范围非常广泛,而成为当前的热门话题。其中,GPS网中已知点的粗差检验是GPS技术中一项十分重要的内容。在GPS控制网中,由于受到外部环境和其他因素的影响,某些已知点点位可能已经产生了位移。这种位移量的大小将直接影响到GPS定位成果的精度,它将会导致GPS网扭曲变形。同时在约束平差中,使平差结果受到影响。因此在布设建立GPS网时,为了获得高质量的GPS定位成果,对GPS网中的已知点一定要进行必要的粗差检验,以便发现并剔除含有粗差的已知点。主要对GPS网中已知点的粗差的检验方法进行探讨,并通过具体实例,对已知点的粗差的检验方法和检验结果进行比较。此外,得出了作为起算数据的已知点及其点位误差对GPS网约束平差精度的影响规律。

徐昌荣,陈艳梅[7]（2011）在《GPS控制网中基准点的几何分布对精度的影响研究》文中研究说明从某工程GPS平面控制网出发,对3组具有代表性的点位组合用TGO软件进行静态数据处理。通过分析比较,得到了基准点的最优几何位置分布,从而使GPS的定位精度得到明显提高。

王建鹏[8]（2010）在《矿山变形灾害监测相关理论及模型研究》文中研究表明变形灾害是影响矿山安全生产的重要灾害源,目前对矿山变形灾害监测的手段很多。本文针对大区域的变形监测,建立三维变形监测基准及GPS沉降基准,提出基于GPS-RTK的矿山开采沉陷监测技术,并应用于矿山生产现场,取得了满意的效果。针对矿山动态变形监测数据,提出多路径的EMD-WAVELET实时修正模型。研究变形数据变化的变异特征及分形特征。建立动态变形监测数据的灰色预报模型及GA-BP模型,用于矿山变形预测预警,本文研究成果如下:（1）研究矿山三维变形灾害监测基准稳健建立的关键理论及技术,采用可靠性理论定义基准的评价指标体系。重点研究GPS基线网的抗差无约束平差模型及抗差坐标转换模型,并集成到软件系统,采用兖州、内蒙及山西矿区的GPS控制网数据测试理论及模型使用效果。（2）研究不同的高程基准建立模型,提出基于支持向量机及GA-BP模型的大地水准面净化模型,通过比较选择合适的参数,建立内蒙及山西地区的高程基准。提出外部符合精度约束的SVM模型。（3）提出基于高程基准的开采沉陷数据采集技术及DEM快速更新技术,首次理论上证明了采用GPS高进行开采沉陷的可行性,采用GPS-RTK进行矿山开采沉陷采集技术,并用于内蒙某工作面开采沉陷实际。（4）提出实时动态变形监测GPS多路径的提取模型,指出EMD-WAVLET模型具有最好的效果,提出多路径的动态去除技术,并用于矿山井塔动态变形的多路径实时修正。（5）针对变形监测数据提出变异函数及分形特征分析,提取特征维数用于变形预报,采用GA-BP模型及灰色预报模型进行矿山变形预报,取得较好的效果。

李金生[9]（2008）在《GPS网基线解算质量控制基准点可靠性检验》文中提出随着“3S”技术的迅速发展,全球卫星定位系统（GPS）已经广泛应用到各种工程建设当中。在GPS数据处理过程中,如何分析基线解算误差来源、通过质量控制指标检核基线解算精度,从而提高基线解算质量,同时对基线解算过程中的一些环节进行人工分析和处理,对提高GPS数据处理质量至关重要。另外在GPS控制网中,基准点的数量组合、位置分布及误差大小将直接影响到GPS定位成果的精度,所以GPS网中基准点的可靠性检验及其对平差结果的影响分析,也是提高GPS测量数据处理质量的必要保证。本文针对GPS网中基线解算误差来源分析、质量控制指标及方法、基准点分布对控制网精度的影响、基准点的可靠性检验等问题,基于GPS数据处理软件和部分自编程序,通过利用实际工程GPS网观测数据进行检验等手段,开展了GPS网基线解算误差分析、基线解算质量控制方法、平差成果精度与基准点数量及位置分布关系、基准点可靠性检验等方面的研究。对GPS网中基线解算过程各项指标进行分析可有效提高解算精度。将约束平差法和间接分组平差法两种方法应用于基准点的可靠性检验当中,可以检验出10cm左右的基准点粗差,以便发现并剔除含有粗差的基准点。同时对基准点的不同数量、位置进行最佳的配置,也将提高控制网的精度。以上问题的研究为GPS数据处理过程中基线解算质量控制和基准点的可靠性检验提供了理论指导,同时也是工程项目中GPS控制网数据处理和质量检验的有效方法,具有实际应用价值。

白玉珍[10]（2008）在《GPS网约束平差固定国家三角点的误差探讨》文中认为通过平差,用实例比较,对所采用的国家三角点精度进行了分析,并且找出其中的影响规律。

### 二、GPS网平面基准点的可靠性分析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、GPS网平面基准点的可靠性分析（论文提纲范文）

#### （2）高速铁路长大隧道独立控制网建网技术研究（论文提纲范文）

1 建立长大隧道独立控制网的必要性

1.1 控制投影长度变形值

1.2 隧道贯通需要

1.3 施工测量需要

2“二点法”建立长大隧道独立控制网

3 独立控制网建网案例

3.1 工程概况

3.2 网形设计

3.3 建网精度等级

3.4 投影参数选取

3.5 起算点坐标换带计算

3.6 基线解算与三维无约束平差

3.7 起算点相对稳定性检查

3.8“二点法”约束平差

3.9 独立控制网可靠性分析

4 与一点一方向建网方法对比分析

5 横向贯通误差预计分析

6 结论

#### （3）基于GPS网平差的控制基准质量检核与评定（论文提纲范文）

1 引言

2 检核与评定控制网基准的方法

2.1 对比GPS网约束平差的结果

2.2 对比已知基线边长与实测基线边长

3 实例分析

3.1 对比GPS网约束平差的结果

3.2 对比已知基线边长与实测基线边长

3.3 误差调整后的统计分析

4 结语

#### （4）矿区GPS网约束平差基准点可靠性检验分析（论文提纲范文）

0 引言

1 基准点可靠性检验方法

1.1 附合路线坐标较差检验法

1.2 平差分析法

1.3 F检验法

1.4 实测基线法

2 实验分析

2.1 附合路线坐标较差检验

2.2 平差分析法

2.3 F检验法

2.4 实测基线法

3 结论

#### （5）二维相似变换模型在GPS网基准点兼容性分析中的应用（论文提纲范文）

0 引言

1 基于二维相似变换模型的基准点兼容性分析方法

1.1 二维相似变换模型

1.2 较差阈值的确定方法

2 工程实例

3 结语

#### （6）GPS网平差计算时对已知点的可靠性分析（论文提纲范文）

1 对已知点可靠性分析研究的必要性

2 检验已知可靠性的方法——差分法

2.1 差分法检验已知点兼容过程

2.2 算例分析

3 结束语

#### （7）GPS控制网中基准点的几何分布对精度的影响研究（论文提纲范文）

1 基准点数目的选择

2 基准点几何分布对GPS网的精度影响分析

2.1 GPS网平差方法

2.2 静态数据处理

3 结论

#### （8）矿山变形灾害监测相关理论及模型研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

Extended Abstract

图清单

表清单

1 绪论

1.1 研究目的与研究意义

1.2 研究现状

1.3 技术路线

2 矿山高精度三维变形监测基准建立

2.1 抗差估计理论

2.2 GPS 无约束平差的抗差估计模型

2.3 三维约束平差模型

2.4 GPS 网质量评价体系

2.5 坐标转换的高崩溃污染率抗差估计模型

2.6 实例分析

2.7 结论

3 矿山GPS 高程基准建立及应用

3.1 似大地水准面模型

3.2 建立模型

3.3 实例分析

3.4 结论

4 基于GPS 高程基准的开采沉陷监测

4.1 GPS 开采沉陷监测理论及模型

4.2 实例应用

4.3 结论

5 变形监测多路径提取及实时修正模型

5.1 多路径模型

5.2 相关性分析

5.3 多路径提取模型

5.4 耦合模型

5.5 评价指标

5.6 实例分析

5.7 结论

6 变形数据特征分析及预报

6.1 沉降数据序列变异特性分析

6.2 混沌性及关联维判别

6.3 沉降数据序列的灰色预测预报

6.4 神经网络预报

6.5 结论

7 结论与展望

参考文献

作者简历

学位论文数据集

#### （9）GPS网基线解算质量控制基准点可靠性检验（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

目录

第一章 绪论

1.1 本文的研究背景

1.1.1 质量控制和可靠性检验的发展

1.1.2 全球定位系统的组成

1.1.3 全球定位系统的特点

1.2 国内外研究现状

1.3 本文研究的主要内容与意义

第二章 GPS控制网技术设计

2.1 GPS网的精度和点位密度要求

2.1.1 GPS测量规范(规程)

2.1.2 GPS网的精度设计

2.1.3 各级GPS网的点位密度要求

2.2 GPS网的基准设计

2.2.1 GPS网基准设计的主要内容

2.2.2 GPS坐标系统的选择

2.3 GPS网中基准点的数量及位置分布对精度的影响

2.3.1 基准点的组合方式对GPS网精度的影响

2.3.2 基准点的数量对GPS网精度的影响

2.3.3 基准点的位置对GPS网精度的影响

2.3.4 基准点位于网的一侧时提高精度的方法

2.4 GPS网的图形设计及可靠性分析

2.4.1 GPS网的图形设计

2.4.2 GPS网的可靠性分析

2.4.3 GPS控制网的图形设计及可靠性分析实例

2.5 GPS网中接收机数量和基线边数量的关系分析

第三章 GPS基线解算过程及其质量控制

3.1 GPS数据处理的流程

3.2 GPS基线解算模式

3.2.1 基线解算的模式

3.2.2 卫星分布几何因子

3.3 基线解算中的系统误差分析

3.3.1 影响基线解算结果质量的因素

3.3.2 基线解算中的几个问题

3.3.3 基线向量解算结果的分析

3.4 GPS网基线解算的质量控制

3.4.1 影响GPS基线解算结果因素的判别

3.4.2 GPS基线解算误差应对措施

3.5 GPS控制网基线解算过程

第四章 GPS网中基准点的可靠性检验

4.1 测量误差与可靠性检验的概念

4.1.1 测量误差及其分类

4.1.2 GPS网中进行基准点可靠性检验的必要性

4.2 GPS网中基准点的误差及可靠性检验

4.2.1 约束平差法

4.2.2 狄克松异常值法

4.2.3 间接分组平差法

4.2.4 尺度变化参数检验法

4.2.5 附合路线坐标闭合差检验法

4.2.6 几种基准点可靠性检验方法的对比

4.3 基准点误差对GPS网精度影响的分析

4.3.1 基线向量改正数分布曲线图

4.3.2 基线向量方位角误差分布饼图

4.3.3 坐标分量及点位精度分布直方图

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

作者简介

攻读硕士学位期间发表论着及科研情况

致谢

### 四、GPS网平面基准点的可靠性分析（论文参考文献）

- [1]基于假设检验的附合网基准数据的可靠性分析[J]. 谢波,徐俊国,贾晨琛. 陇东学院学报, 2020(05)

- [2]高速铁路长大隧道独立控制网建网技术研究[J]. 杜志刚,徐辉. 铁道勘察, 2018(04)

- [3]基于GPS网平差的控制基准质量检核与评定[J]. 李益斌,侯清华,蒋晨,陈雪元,殷爱峰,殷冠中. 城市勘测, 2014(04)

- [4]矿区GPS网约束平差基准点可靠性检验分析[J]. 潘传姣,高彩云. 煤炭技术, 2013(10)

- [5]二维相似变换模型在GPS网基准点兼容性分析中的应用[J]. 刘庭宏,郭际明,周命端. 工程勘察, 2012(08)

- [6]GPS网平差计算时对已知点的可靠性分析[J]. 田甜. 林区教学, 2011(06)

- [7]GPS控制网中基准点的几何分布对精度的影响研究[J]. 徐昌荣,陈艳梅. 安徽农业科学, 2011(03)

- [8]矿山变形灾害监测相关理论及模型研究[D]. 王建鹏. 中国矿业大学, 2010(01)

- [9]GPS网基线解算质量控制基准点可靠性检验[D]. 李金生. 东北大学, 2008(03)

- [10]GPS网约束平差固定国家三角点的误差探讨[J]. 白玉珍. 测绘与空间地理信息, 2008(03)

本文来源: https://www.ilkk.cn/article/65edbc24ccbac70e0b0c26b6.html