# 室内装饰施工流程调研报告

##### 问：室内家装施工流程

答：1，进场，拆墙团氏明，砌墙。

2，卫生间，塌告厨房地面做24小时闭水试验(需开发商完成此任务)。

3，凿线槽，水电改造并验收。

4，封埋线槽隐蔽水电改造工程，闭水实验无渗漏开始做防水工程。

5，卫生间，厨房贴墙面磁片，铺设地砖，实木或复合木地板，防水大理石条，踢脚线（此步骤后注意保护地板）。

6，木工进场，吊天花，石膏角线。

7，包门套，窗套。制作木柜框架。

8，同步制作各种木门，造型门及平压。

9，木制面板刷防尘漆（清油）。

10，窗台大理石台面找平铺设。

11，木饰面板粘贴，线条制作并精细安装。

12，墙面基层处理，打磨，找平。

13，家什，门边接缝处粘贴不干胶（保护边）。

14，墙面油ICI最少三遍。

15，家私油漆进场，补钉眼，油漆。

16，处理边角。

17，灯具，洁具，拉手，门锁安装调试。

18，清理卫生，地砖补缝，核搜撤场。

- 19，装修公司内部初步验收

- 答：我发一份室内家装的施工流程到你的qq油箱，你注意查收，上面分类和工艺流程很齐全

答：室内装修工程通常分为石工，水电工，泥瓦工，木工，漆工，清洁工，搬运工，专业产品安装工等等

你说的是水电改造后上地砖.顺序对,之后按上面的工种开工

施工

室内装修工程通常分为判晌石工，水电工，泥瓦工，木工，漆工，清洁工，搬运工，专业产品安装工等等

开始装修了就大致按以下步骤进行：

1、石工，打线槽：所有管线线槽（给排水路、强弱电路）以及按设计要求的所类墙体等的拆除、开洞等。(通常3天完成）

2、水电工，布线：电路、水路、气路的安装布置。（通常4～7天完成）

3、泥（水）瓦工，土建及墙、地砖面饰：填埋线槽、建墙、各项天地墙面修补、地砖墙砖铺贴。（通常10～25天完成）

4、木工，装饰及安具制作：按设计要求的所有装饰面（天地墙面）以及家具等。（通常15～30天完成）

5、漆工，家具及墙体等饰面：所有木质家具、装饰面的面饰、天棚及墙面的粉饰（乳胶漆、墙纸墙布）。（通常20～40天完成，尤其是做墙面漆时，与天气关系很大）

6、水电工，灯洁具安装。（通常3～4天完成）

7、冲答其它，木地板窗帘安装、自购五金挂件的安装、整体开荒清洁。（通常3～4天完成）

- 8、这下就可以再买点家私（如沙发，餐桌等等），，搬家了。。过半过月，你就入住吧（如果，你用的材料比较环保，装修完成后，不必专门对室内的污染进行处理，散冲慧通通风就行。）

答：要先清歼游楚装修流程。

具体步骤如下：

1、新房设计。

2、拆除旧墙，搭建新墙。

3、改造水电。

4、木工进场。

5、铺贴瓷砖。

6、墙面刷明渣漆氏槐销。

7、厨房和卫生间吊顶。

8、安装橱柜。

9、木门安装。

10、开关、灯具的安装。

- 11、家具、家电的进场。

答：01墙体改造

因为每个家庭对空间的需求不同，基铅销所以设计师会根据业主的需求调整原始户型图，这就涉及拆墙和砌墙的施工。

02水电改造

装修中的水电改造属于激键隐蔽工程，也是最不能出现问题的工程，一旦出现问题，后续补救比较麻烦。

03泥水工程

泥水工程通常是对室内的墙与地面进行地面找平、贴瓷砖、做防水等施工。泥水工程通常必须在水电改造基本完成后才能进行。

04木工工程

木工工程包括各类固定家具的制作、室内天花的施工、门及门套的制作、背景墙的制作等等。如果隔墙采用轻钢龙骨石膏板制作，有由木工完成。

05油漆工程

油漆工程是装修中的面子工程，木工做完后最终效果还是要靠油漆工程来完成，所以业内有“三分木，七分油”的说法。

06安装工程

安装工程指的是各种材料和制品的安装，包括各种五金配件、开关插座的安装、门锁的安装、灯具的安装，等等。

07工程验收

- 工程验收至少应该包括两次，一次是中期验收，一次是最终的验收。验收后按照装修的实际工程量进行最后搏游的总结算。

- 答：施工算是室内设计很重要的一部分，槐耐前期设计师量房设计过后根据方案和图纸进行施工铅乱春，施工陪禅内容还是蛮多蛮复杂的。

答：第一条基本要求

一、基本程序

1、室内装饰装修应符合下列基本程序规定：

1）起居室、卧室、办公室应先顶部、再墙面、后地面；

2）厨房、卫生间、开水房应先做好防水、再墙面、再顶部、后地面。

3 )室内装饰装修施工应按粗侍缺先隐蔽工程、中间工程、饰面工程顺序施工。

4 )下道工序应在上道工序施工完毕并验收谈樱合格及符合设计要求后，再进行施工。

二、材料的基本要求

1、材料采购要求

1）所采购材料必须具有质量检验合格证、环保检验证，产品包装或标识上有中文产品名称、规格、型号、生产厂家、地址、产品有效期，必须符合国家相关环保标准、卫生标准和消防标准。

2）采购材料时，须使用测水仪等检测设备对产品质量进行检测；

3）采购材料入库时，应做好验收工作。

2、材料保管要求

1）库存材料须堆放整齐、进行分门别类专人保管；

2）木制材料须存放于干燥通风地段，并做好防火、防水、防虫工作；

3）库存材料须做到先进先出，减少积压。

3、材料发放要求

1）材料销售员根据出货单组织发放材料；

- 2）库存材料须做到先进先出，对因材料质量引起的岩辩库存积压，要及时处理；

答：专业正规的准故事公司都会有个具体流程。

例如墙面，用新房来说，要刮墙衬毕拿，刮石膏，贴布，拉毛。贴砖/刷漆

- 地面找平贴砖，卫生间防水，耐数祥贴砖，吊昌搏顶。

##### 问：家装设计施工流程及过程？

答：前期设计 -- 2.主体拆改 -- 3.水电改造 -- 4.木工 -- 5.贴砖 -- 6.刷墙面漆 -- 7.厨卫吊顶 -- 8.橱柜安装 -- 9.木门安装 -- 10.地板安 装 -- 11.铺贴壁纸 -- 12.散热器安装 -- 13.开关插座安装 -- 14.灯具安装 -- 15.五金洁具安装 -- 16.窗帘杆安装 -- 17.拓荒保洁 -- 18.家具 进场 -- 19.家电安装 -- 20.家居配饰装修.

通俗的说法就是：

石工，水电工，泥瓦工，木工，漆工，清洁工，搬运工，专业产品安装工等等

开始装修了就大致按以下步骤进行：

1、石工，打线槽：所有管线线槽（给排水路、强弱电路）以及按设计要求的所类墙体等的拆除、开洞等。(通常3天完成）

2、水电工，布线：电路、水路、气路的安装布置。（通常4～7天完成）

3、泥（水）瓦工，土建及墙、地砖面饰：填埋线槽、建墙、各项天地墙面修补、地砖墙砖铺贴。（通常10～25天完成）

4、木工，装饰及安具制作：按设计要求的所有装饰面（天地墙面）以及家具等。（通常15～30天完成）

5、漆工，家具及墙体等饰面：所有木质家具、装饰面的面饰、天棚及墙面的粉饰（乳胶漆、墙纸墙布）。（通常20～40天完成，尤其是做墙面漆时，与天气关系很大）

6、水电工，灯洁具安装。（通常3～4天完成）

7、其它，木地板窗帘安装、自购五金挂件的安装、整体开荒清洁。（通常3～4天完成）

- 8、这下就可以再买点家私（如沙发，餐桌等等），，搬家了。。过半过月，你就入住吧（如果，你用的材料比较环保，装修完成后，不必专门对室内的污染进行处理，通通风就行。）

答：01墙体改造

因为每个家庭对空间的需求不同，所以设计师会根据业主的需求调整原始户型图，这就涉及拆墙和砌墙的施工。

02水电改造

装修中的水电改造属于隐蔽工程，也是最不能出现问题的工程，一旦出现问题，后续补救比较麻烦。

03泥水工程

泥水工程通常是对室内的墙与地面进行地面找平、贴瓷砖、做防水等施工。泥水工程通常必须在水电改造基本完成后才能进行。

04木工工程

木工工程包括各类固定家具的制作、室内天花的施工、门及门套的制作、背景墙的制作等等。如果隔墙采用轻钢龙骨石膏板制作，有由木工完成。

05油漆工程

油漆工程是装修中的面子工程，木工做完后最终效果还是要靠油漆工程来完成，所以业内有“三分木，七分油”的说法。

06安装工程

安装工程指的是各种材料和制品的安装，包括各种五金配件、开关插座的安装、门锁的安装、灯具的安装，等等。

07工程验收

- 工程验收至少应该包括两次，一次是中期验收，一次是最终的验收。验收后按照装修的实际工程量进行最后的总结算。

答：家装装修是一个非常复杂的工程，接下来就来看看家装装修的流程。

第一步：改水电暖水，包括厨房、卫生间水管的位置、布局调整。依照人体工程学原理，水管的高度和位置往往都要做较大变动，比如座便器的水管接入高度未必就和预留高度相同。

电，主要考虑通电线路改造。改动开关、插座的位置和数量，使之更加合理化。

暖，暖气或地暖。需要提前设计好。

水电暖列为第一步的原因是，如果前期考虑欠周密，将导致施工上的不便。

第二步：地砖墙砖

在第一步水电暖都调整好后，需要铺贴地砖和墙砖。

第三步：房屋吊顶

客厅、卧室、书房、餐厅、厨房、卫生间、阳台的吊顶。

第四步：包门包口

门口、窗口的装饰，同时包括部分家具饰品造型的制作，比如玄关处理、电视背景墙制作等等。

第五步：墙壁粉刷

墙面粉刷，可以使用刷漆、墙纸、壁布等方式。

第六步：底漆面漆

门口、窗口、部分家具底漆和面漆的上漆。

第七步：灯饰安装

安装室内所有灯具，包括各种顶灯、筒灯、吊灯、射灯等等。

第八步：通风保洁

- 保持良好的通风条件和足够多的通风时间。

- 答：前期设计，水电改造 ，木工 ，贴砖 ，刷墙面漆 ，厨卫吊顶 ，橱柜安装 ，木门安装 ，地板安 装 ，铺贴壁纸 ，开关插座安装 ，灯具安装 ，五金洁具安装 ，窗帘杆安装 ，保洁 ，家具 进场 ，家电安装，家居配饰装修。全包圆有标准的施工流程，精细规范标准化施工，每一个施工节点都有验收机制，保证施工质量，打造绿色环保家装。

##### 问：室内装饰施工流程有哪些

答：室内装饰施工流程有哪些

1、前期设计：在进行室内装修前，可以先进行前期设计，主要是测量室内尺寸以及面积，确定好整体的施工面积，测量时要注意不能存在误差。

2、主体改拆：主体拆改是房屋装修重要的一个流程，也是最早进行的设计，它包含墙面处理。但是主体拆改要注意，不能破坏到承重墙，否则会影响到整个房屋结构。

3、水电改造：水电改造是一个隐蔽工程，要确定好整***置，在进行安装时，还要跟设计师进行对接，做好整体的流程。

4、木工工程：木工工程包含三个主要的工序，木工和瓦工以及油工，它们可以同时进行，相对于来说也是比较麻烦的工程。而且这个过程还包括吊顶、石膏等多项工序，所以施工时需要做好细节化考虑，才不会产生冲突的情况。

5、贴砖：铺贴瓷砖设计的方面比较多，而且还包括地漏、油烟机等多种工程，这些工程都需要进行测量，所以也是比较麻烦的工程。

6、刷墙：刷墙处理时，一定蔽绝要做好基本层面处理，然后是基本的粉刷处理，如果墙面贴壁纸的话，只需要宏察姿简单的处理就可以。

7、家具安装：家具安装最主要的就是橱柜、吊顶、浴霸、灯具等安装，在安装前需要确定好位置，同时还要做好线头以及开孔处理，这样才能够确保整体的效果。

8、地板：地板安装比较简单，只要选择好材料后，做简单的处理就可以安装地板了，安装时要保持整体的干燥。

- 小编总结：以上是关于没磨室内装饰施工流程有哪些的相关内容，不知对大家是否有帮助呢！室内装修流程很多，并且装修时需要注意很多细节之处，所以要是没有装修经验的话一定要请专业的工人来装修。

本文来源: https://www.ilkk.cn/article/6933115f8166fce4336cdadc.html