# 电子白板应用实地调研报告

##### 问：电子白板是什么？用来做什么的？软件和硬件的电子白板有什么区别？

答：可以在上面画画的电子屏幕

- 软件指用鼠标画，硬件的指用专用的笔在屏幕上写

答：电子白板是一个可以触摸一个白板，现在有好多技术，以下几种供您参考

复印式电子白板，有个复印装置集成在电子白板上，可以打印出软件里的内容

红外线爱课博电告返子白板，在四镇大周边框里面有PCB板卡，四个灯管相对发出红外信号，等你触摸是可以定位你在那里触摸。

电磁感应盛世和安电子白板，在板体内有铜线圈缠绕成的铜线矩阵，需要专用的电磁笔进行触摸发出电磁信号，从而实现精确定位。

电阻式电子白板，其实就是压感电子白板，在板子表面有几层电阻膜，当你按压白板时，电压发生变化，从而定位在那里触摸

超声波电子白板，就是便携式电子白板，需要一个发射超声波红外线，需要借助红外笔进行触摸

CCD电子白板，其实就是光学技术白板，在白板两个角落或四个角落有个光学摄像头，边框要有反光条进行发射御友竖信号，当你触摸时，摄像头能够感知你触摸的位置，从而实现定位

- 不同的爱课博电子白板厂家，有不同的软件，但是功能基本上大同小异。

##### 问：电子白板原理

答：压感技术是一种相对成熟和稳定的技术，在国外常被称为电阻膜技术，是目前许多电子白板厂商常采用的一种技术。优点是定位相对准确，无需专用笔，可做触摸操作。缺点是耐用性差，怕划伤，反应速度较慢，无法做超大面积，白板笔不支持鼠标右键等功能，对计算机操作较困难，书写较吃力，力度不够字迹显示不出来。

电磁波技术（电磁感应）电磁波是可以通过空气和绝缘物体进行传播，电磁感应式是采用一支可以发射电磁波的笔，水平垂直两个方向排列的接收线圈膜组成，膜的大小与显示区域相同。优势是定位相对准确；书写过程中有压感，即根据书写的轻重不同，笔迹的粗细会不同；显示区域的均匀度较好；劣势是必须使用专用笔才能书写，不能做触摸操作。不方便教学管理。反应速度不够快，即书写的笔过去之后笔迹才出现；怕划伤，一旦中间出现划伤整块板就可能不能用了；难以实现超大面积的版面制作。

红外电子白板由密布在显示区四周红外接收和发射对管形成水平和垂直方向的扫描网格，形成一个扫描平面网，当有可以阻挡红外光的物体阻挡住网格中的某对水平和垂直红外扫描线时，就可以通过被阻挡的水平和垂直方向的红外线位置确定X，Y坐标，实现坐标的定位。优势是定位准确、精度较高；无需专用笔、可用手指、教鞭等进行书写或触摸操作；不怕划伤，即便板中有任何划伤也不影响操作使用；使用寿命较长；反应速度较快；造价较低。劣势是无压感反应（可用软件弥补）；可能受强红外光的影响。

这三种技术在电子白板行业中应用的很多，因为各自具有优劣势，也不能明确的说明究竟是那种技术更强势一点，很多专业电子白板厂商的产品线涵盖所有的技术，在红外、压感、电磁感应等技术中构建了一整套完善的系统设施，在电子白板硬件设施中将紧跟市场需求，才能更好的满足用户的需求。

- 具体可

本文来源: https://www.ilkk.cn/article/776d6d239774d8fe00ccb0e5.html