# 电力系统动环监测调研报告

##### 问：变电站动环监控系统？

答：2017年，本人代表深圳纵横通参加广西水利电业集团都安公司变电站动环监控系统的安装调试工作。这一期项目共有8个300KV变电站，5个30KV变电站的通信机房要接入中心实现远程无人值守，为用户节省管理成本，方便用户管理了解各个变电站现场的环境情况。

变电站动环监控系统--内容组成

项目各站点要安装的设备有温湿度监测系统、红外入侵系统、声光报警系统、漏水监测系统、配电柜监测系统、普通空调监控系统。

图：动环监控系统图

变电站动环监控系统--安装方式

温湿度分布安装于通信机房内，用于监测通信机房内的周边温度、湿度，联动机房内的空调，当周边环境温度、湿度过高时，打开空调，反之关闭空调；安装于操作间，用于监测操作间的周边环境温度、湿度，相应的和操作间的空调联动。红外安装于机房大门内侧，用于监测非撤防时期的非法入侵，联动声光报警系统，有效防护机房安全，也是机房的第一道安全线；漏水系统安装分布于机房内的空调底部及窗口等机房易进水处，当机房有漏水情况发生时，第一时间联动声光并触发短信、电话通知中心管理人员；配电柜监测系统主要监测机房各个配电柜的运行参数，让中心管理维护人员无需到现场就能知道站点的运行情况；普通空调监控察郑源系统采用ZHT485T普通空调器，可根据不同设定方案进行远程关开机，可设定温度范围，时败态间范围，周期设定等，有效利用空调，节省成本，提高空调寿命。

变电站动环监控系统--主机

- 站点采用zht2056T型采集主机，有8个COM，8个AI/DI口，足够现场设备的接入。各个采集探头通过超五类网线与采集主机直连通信，采集主机通过WLAN用电网公司专线与中心机房通信丛手，报警设备部署在中心机房，当站点线路不通时，通过中心机房的GMD03发短信通知机房运维人员做进一步处理，减少故障发生时间。

答：变电站动力环境监控系统是对变电站内的以下项目经行监控：

变电站内的环境（数世罩温湿度返此、粉尘、气体、消防、门禁、视频）

动力、薯闹电力、蓄电池这些经行监控

变电站环境监控系统具有：节能、环保、降成本、集中监控、精密度高、可视化好的特点。

- 我们斯必得科技12年专注于动环监控设备的研发和制造，目前和50多个一线企业在合作，有兴趣的话可以私聊，我发些资料给你看看。

##### 问：动环监控是什么？

答：纵横通告诉你答案哟，动环监控是指对各个机房的动力设备和环境变量进行集中监控。我不知道你对动力和环境监测系统的知识了解多少。先说什么是动环监控系统，动环监控系统的组成部分是什么。

什么是动环监控系统？动环监控系统由哪些部分组成？

什么是改岁陆动环监控系统？

动环监控是指对各个机房的动力设备和环境变量进行集中监控，即动环环境监控。

一套完善的综合电力环境监控系统，能够采集分布式独立电力设备、机房环境、机房安全监控对象的遥测、遥信，实时监控系统、设备、安全的运行状态，记录和处理相关数据，及时发现故障，进行必要的远程控制和调整操作，通知人员及时处理；

- 机房可实现雀嫌有人值守和无人值守，实现供电、空调的集中监控和维护管理，提高供电系统的可靠核顷性和通信设备的安全性，为机房管理自动化、智能化运行和科学决策提供有力的技术支持。

答：机房动环监控系统，基于物联网、无线通讯网络等技术，针对现代化机房研发的监控、管理系统。由动环主机、管理云平台、感知监测模块、通讯网络等部分组成，集在线监测、远程控制、智能运维、数据存储、历史记录管理、自动报警等功能于一体，是为保障机房内设备正常运行而建立的综合监控管理系统，主要监测动力、环境、安防三大系统的参数。

动环监控系统

监测内容：

动力监测

也就是机房的供配电系统，鉴于机房类型的不同，涉及市电供电、UPS、发电机、蓄电池等供电方式，且每个系统互相交叉，互有影响。系睁销腊统通过电压变送器等电参数采集模块，将信号发送至动环主机，再统一集中传送至管理云平台，进行统一管理。

对电量参数的实时监测，如：三相电电压、电流、有功功率、频率、功率因数、无功功率、视在功率、有功电度、无功电度等。系统通过对三相电量参数、电能消耗实时监测，确保供配电环节的安全、稳定、节能运行。

同时，对于新风机、精密空调、普通空调等通风换气设备，也可能进行监测，获取设备的开关状态、用电量、累计用电量等参数。

环境监测

指的是是机房环境监测，监测对象主要包括：室温、室湿、漏水水浸、烟感、市电停电/断电、空气质量等。

其中机房制冷是机房环境监测的一个核心，大部分机房多采用精密空调、中央空调系统作为制冷通风的设备，支持将其接入到机房动环监控系统。精密空调的检测内容包括：回风温度、回风湿度、压缩机运行斗族状态、加热器状态、加湿器状态、抽湿器状态、风机运行状态、开关机状态等。

安防监测

- 支持对安防门禁系统悉滑进行监测，主要监测对象有：门磁、消防、红外人体检测、门禁、继电器、振动等，实现机房人员管理及设备的安全管理。

- 答：是动力与环境监控系统，可以实现动力配电、场地安全、场地环境的监控需求，其中动力配电包括高低压配电、开关电源、UPS、ATS、蓄电池、发电机、照明等;\x0d\x0a场地安全包括温湿度局此、漏桐肢迅水、空调、新风机、空气质量等；\x0d\x0a场地环境包括饥友门禁、闭路监控、防盗报警、消防、防雷器等。\x0d\x0a从而实现从设备运行情况到环境的多层次监控。

##### 问：为什么要做动环监控系统

- 答：为什么不做实时视频监控呢？做实时视频比模拟动画好多了吧！ 我建议是装个实时视频监控

答：纵横通动环监控系统主要是针对UPS、配电、温湿度、精密空调、普通空调、市电、蓄电池、漏水、新风机、烟感、红外、门禁、消防、防雷、视频、服务器、路由器、交换机等监控项。

当系统检测到的数据超过用户设定的上限或是下限时，可根据用户需求短信、语音报警、声光报警、WEB弹窗、邮箱等多种方式发送告警信息通知相关人员，及时处理异常问题。

动环监控系统特点

1、监控具有模块化、自由配置的特点；

2、即插即用，不需要专业盯尘人士上门指导；

3、广泛兼容，实现多种设备集中管理；

4、从本地到云端灵活的部署方式，信凯好禅息安全有保障；

5、应用领域广泛，都可以轻易袜纳支持您的部署环境；

- 6、特别针对中小型环境提供动环监控解决方案，大大节省了成本。

答：主要原因有二：

一、辅助运维、预防故障、快速排障

机房监控系统可对单个或多个机房内多种品牌型号设备进行管理，当机房或单个设备运行参数偏离设置的限制时，自动以电话、短信、微信等方式通知管理员，达到预警和报警的效果。动环监控系统还可以精确定定位保障发生部件和原因，调用知识升者库伍亮内容指导管理员进行快速排障和应急处理。

二、提高管理效率、节约人力资源，提高效率

- 机房中运行的设备是多样，且均需专业运维人员来操作，通常需要24小时各专业人员随时待命，会出现机房里的一个问题同时需要和多人沟通的情况，人力资源成本极大。动环监控系统支持远程监管吵橘薯，不需再安排多个同层次的专业人员必须身在机房里，把专人真正地发挥了作用。同时机房运维工作也能逐步走向规范化，建立标准化流程，让非专业人士也可快速排障应急处理事件，延缓事故发生的目的，从而大幅度提高工作效率。

答：那些还没有安装动环监控系统的企业经常会问，为什么那么多企业机房都选择用动环监控系统？不安装它机房会出现什么问题？机房动环监控专家-深圳计通为你分析。

如果机房内没有动环监控系统就会面临以下问题：

1、机柜温湿度过高，影响网络设备运作；

2、电源电力系统不稳定，影响网络设备运作；

3、机柜被随意开启，线路被拔除、改接或破坏，影响网络运作；

4、机柜被随意开启，透过内部网络截取重要资料，严重影响单位、公司信息安全；

5、网络设备于地下室时，若积水亦可能影响网络设备运作；

6、温度超过主机操作温度；

7、人员随意闯入机房重地；

- 8、当机房发生事故不能第一时间知道并处理。

- 答：比如：电源断电、环境温湿度、水浸等危害情况发生时，视频无法看到，所以要做动环监控。

答：动环监控的好处：

可以降低成本（运维成本，电费成本，设备使用寿命）

可以24小时在线监控，还可以集中监控和多机房联动监控

精密度高，可以防撞很多误咐肆操作

智能测衡仿轿控、遥控；帮助我们提升机房的智能化水平

- 我们是斯必得科技12年大陵专门做动环，有兴趣可以私信了解一下。

本文来源: https://www.ilkk.cn/article/ad4de03a0db963e21c133564.html