# 利用HSRP实现校园网IP路由冗余

### 一、利用HSRP实现校园网IP路由冗余（论文文献综述）

杨明,杨夏柏[1]（2021）在《基于Cisco模拟器交换机综合实训的设计与实现》文中进行了进一步梳理深入研究中小型网络应用需求,设计了交换机的综合实训,学生需要在熟悉相关交换技术的基础上才能顺利完成实训项目,项目涉及VLAN,Trunk,EtherChannel,VTP,VLAN间路由,RSTP,HSRP,DHCP等技术,是对交换技术学习效果的一次大检测。该实训项目可以通过Cisco Packet Tracer模拟器实现,对学生来说,项目具有一定的挑战性和工作量,又可通过努力顺利完成。文章指出实践证明,在教学过程中,以实际工作过程为背景的综合实训,真正融做、学、教于一体,能够有效激发学生的学习积极性和主动性,切实提高学生分析问题和解决问题的能力。

杨铋钰,孔艺权[2]（2021）在《复杂网络环境下园区冗余网络架构设计与仿真》文中认为提出一种园区冗余网络架构方案。该方案针对园区网的组网特性,整合各种网络结构的优势和不同网络协议之间的相互兼容性,重点对核心层交换机配备和出口路由规划等问题进行分析与研究,并借助Packet Tracker仿真平台,设计和搭建一个具有冗余容错、负载均衡特性的双核心多出口园区网络拓扑。仿真结果表明,该网络架构能够较好实现设备冗余、链路冗余、网关冗余和路由冗余,从而为园区网的平稳运行提供稳固保障。

孙光懿,贾英霞[3]（2020）在《多出口校园网仿真设计与实现》文中提出针对当前天津音乐学院校园网存在的问题,本文提出了1套完整的解决方案.包括引入多条出口链路,核心层网络冗余设备之间运行虚拟路由冗余协议,在校园网出口边界路由器中,联合应用策略路由和服务等级协议等应对措施.文中不仅给出了具体的配置方法,而且还模拟了在核心层网络设备或出口链路发生故障情况下,数据包的路由过程.测试后证明该套方案不仅有效增强了校园网对网络故障的自适应性,而且使校园网用户访问互联网资源的速度也有了明显提升.

孙光懿,刘睿[4]（2020）在《VRRP和BGP在校园网中的应用研究》文中研究说明本文详细阐述了虚拟路由冗余协议（VRRP）和边界网关协议（BGP）的工作原理,制定了在校园网核心层联合部署上述2种协议的网络优化方案,并给出了建立单臂路由、VRRP组、EBGP邻居、IBGP邻居和修改BGP下一跳属性、BGP本地优先级属性、权重属性的具体配置方法,测试后证实该方案很好地解决了当前校园网所面临的主要问题.

高斐,洪家军[5]（2019）在《基于GNS3的校园网底层双核心平台的构建》文中研究表明设计和构建了基于GNS3仿真模拟软件的校园网底层双核心平台,解决了网络实验室设备集成难度较大、成本较高以及传统的Cisco Packet Tracer仿真器不能真实模拟路由和交换模块的IOS系统等问题。该平台集成HSRP、EIGRP、VLAN、VTP、端口聚合、STP、NAT和ACL等网络协议,将GNS3的cloud模块通过VMware虚拟机进行连接,完成校园网底层的网络基础服务架构。实验完成了校园网络拓扑图的配置过程,对实验配置存在的问题进行解释和说明,最后对实验结果进行分析和验证。

汤锦团[6]（2019）在《某高校校园网虚拟化设计与实现》文中认为随着高校信息化程度的不断提高和完善,怎样保障稳定持续的校园网服务来满足高校的教学、科研、管理的需要,成为校园网建设与发展的重要事项。本文以作者工作八年的福建师范大学闽南科技学院的校园网为设计对象,梳理实际工作过程中校园网存在的问题——在其他同类型高校校园网中亦普遍存在,通过虚拟化技术来设计一个高效、稳定、安全的校园网,希望能够对同类型高校校园网的建设提供一定的参考作用。本文重点解决了如下问题:1.未能充分利用冗余设备。传统网络中使用STP和VRRP时,STP通过阻断环路的方式提供冗余,虽然可以保障某一台设备在故障的情况下仍然不断网,但是设备却得不到充分的利用,使用VRRP协议有类似的问题。本文通过虚拟化技术,将原来两台做冗余的设备,虚拟化成一台,此时两台设备同时工作,不存在环路问题,且性能是两台的总和,设备得到了充分利用。2.节点层次多,管理复杂。校园网经常使用级联、堆叠等方式来扩容和延伸,以级联为例,当其中一台设备有故障时,下联的设备便会全部断网。堆叠设备虽然可以将几台设备堆叠在一起,但是上联的主设备一旦有故障,同样造成全部断网。因此,采用虚拟化技术设计“同层虚拟化+上下层链路聚合”的网络结构,可以减少设备的节点,简化拓扑,从而减低故障率且易于管理。3.安全环节多且薄弱。机房内部署IPS、出口防火墙、WEB防火墙等,节点多,但防护作用不明显,且容易成为瓶颈。本文采用虚拟化防火墙的方案,将两台防火墙虚拟化成一台部署在出口,制定一系列的安全策略,提高安全性能,虚拟化后的防火墙还可以再虚拟出多个防火墙用于其他区域防护。4.重接入,轻核心。由于传统的认证节点、安全过滤都做在接入层,使得接入层的配置变成日常维护不必要繁重的工作。本文采用扁平化的设计方案,将接入层的认证节点及安全过滤的部署都上收至核心,核心的虚拟化,使得认证效率大幅提高,也可灵活地制定安全策略,弱化下层设备的配置和管理。本文重点围绕虚拟化技术与传统方式组网对比显示出其优越性,并结合作者的“同层虚拟化+上下层链路聚合”设计思想,通过实际环境测试,总结出该方法可以解决同类型高校校园网中普遍存在的问题。

孙光懿,郭建忠[7]（2019）在《VRRP和SLA协议在校园网中的应用》文中指出在介绍VRRP协议和SLA协议工作原理的基础上,给出在校园网核心层联合部署以上两种协议的网络改造方案,并经测试证实该方案的可行性与有效性。改造后的校园网不仅实现了三层网关冗余与流量负载均衡,而且对网络故障的自适应性能也有了大幅提升。

杨礼[8]（2018）在《仿真环境下企业园区网的设计与实现》文中认为设计了满足企业园区网的需求的网络架构,运用VPN技术实现了多区域企业网络异地互联.分析了构建企业网所使用的VTP、STP、HSRP、VPN等关键技术,利用Packet Tracer模拟器实现了对企业网的拓扑结构的环境搭建、设备配置,完成了对企业网络的仿真,最后通过实验测试结果验证了实验的正确性.实践表明,基于Packet Tracer的虚拟仿真软件具有良好的模拟效果,实验案例提高了学生网络设计能力,培养了学生实验创新方面的能力.

孙光懿,郭建忠[9]（2018）在《GLBP和SLA协议实现多出口校园网高可靠性》文中认为为提高校园网的可靠性,考虑在校园网出口进行网关冗余和负载均衡设计。阐述了GLBP协议和SLA协议的工作原理,给出了结合使用GLBP和SLA实现多出口校园网高可靠性的具体设计方案,并测试了校园网内计算机在网络发生故障的情况下,对互联网目的地址进行访问的连通性,最终证实了此设计方案的可行性和有效性。

孙光懿[10]（2017）在《基于VRRP和NAT多出口校园网可靠性仿真试验设计》文中研究说明本文介绍了结合VRRP和NAT保证多出口校园网可靠性的设计方案.网络正常工作时实现网关冗余和负载均衡,网络出现故障时,备用路由器负责数据包转发,从而保证校园网用户在访问互联网资源时不受任何影响.

### 二、利用HSRP实现校园网IP路由冗余（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、利用HSRP实现校园网IP路由冗余（论文提纲范文）

#### （1）基于Cisco模拟器交换机综合实训的设计与实现（论文提纲范文）

0 引言

1 交换机综合实训平台Cisco Packet Tracer

2 交换机综合实训拓扑图和要求

3 交换机综合实训的知识准备

3.1 VLAN

3.2 Trunk

3.3 EtherChannel

3.4 VTP

3.5 三层交换

3.6 网络冗余存在的问题及RSTP

3.7 HSRP

3.8 DHCP

4 交换机综合实训的关键配置

4.1 校园网的基本配置

(1)创建VLAN

(2)端口划分

(3)配置Trunk

(4)配置EtherChannel

(5)配置VTP

4.2 利用三层交换实现VLAN间通信

4.3 配置RSTP构建无环的校园网并实现负载均衡

4.4 防止配置了边缘端口的交换机接口接入

4.5 用HSRP实现校园网主机冗余网关及接口跟踪

4.6 校园网中配置DHCP服务

5 结语

#### （2）复杂网络环境下园区冗余网络架构设计与仿真（论文提纲范文）

0 引言

1 园区网复杂性特征分析

2 园区冗余网络架构设计

2.1子网架构设计

2.2子网路由设计

3 园区冗余网络架构部署与仿真

3.1有线园区网络设备选型

3.2有线园区网络设备配置

4 园区冗余网络架构仿真测试

4.1链路冗余性测试

4.2网关冗余性测试

4.3路由冗余性测试

5 结语

#### （3）多出口校园网仿真设计与实现（论文提纲范文）

0 引言

1 相关技术

1.1VRRP

1.2 策略路由

1.3SLA

2 网络拓扑构建[11-13]

3 网络配置

3.1 校园网相关设备IP地址分配

3.2 VRRP部署[14]

3.3 RIP动态路由协议部署

3.4 访问控制列表部署

3.5 SLA部署

3.6 网络地址转换技术部署

3.7 策略路由部署[15]

4 网络测试

4.1 在校园网正常的情况下进行测试

4.2 在校园网发生故障的情况下进行测试

5 结束语

#### （4）VRRP和BGP在校园网中的应用研究（论文提纲范文）

0 引 言

1 VRRP简介

2 BGP简介[6-9]

3 仿真实验

3.1 网络拓扑构建

3.2 相关设备IP地址分配

3.3 在校园网核心层路由器中部署VRRP[10-12]

3.3.1 建立VRRP组

3.3.2 配置VRRP优先级和抢占特性

3.4 配置BGP[13-15]

3.4.1 建立EBGP邻居

(1)配置路由器R3.

(2)配置路由器R1.

(3)配置路由器R2.

3.4.2 建立IBGP邻居

3.4.3 修改BGP下一跳属性

3.4.4 修改本地优先级属性

3.4.5 修改权重属性

4 仿真测试[16]

4.1 网络正常情况下测试

4.2 网络故障情况下测试

5 结束语

#### （5）基于GNS3的校园网底层双核心平台的构建（论文提纲范文）

0 引言

1 校园网络底层拓扑架构

2 实验设计与实现

2.1 实验目标

2.2 实验配置

3 网络测试

4 结语

#### （6）某高校校园网虚拟化设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 虚拟网络技术研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文主要内容和结构

1.3.1 本文主要内容

1.3.2 本文主要结构

1.4 本章小结

第二章 虚拟网络技术的演进

2.1 网络虚拟化技术

2.2 交换机集群技术演进

2.2.1 级联

2.2.2 堆叠

2.2.3 集群

2.2.4 设备虚拟化

2.3 MSTP+VRRP与虚拟化组网

2.3.1 MSTP+VRRP组网

2.3.2 虚拟化组网

2.3.3 分析对比结果

2.4 本章小结

第三章 几种常见的网络设备虚拟化在某高校中的应用

3.1 交换机虚拟化

3.1.1 基本概念和原理(以锐捷网络的VSU为例)

3.1.2 VSU的特点

3.1.3 交换机虚拟化的典型应用

3.2 路由器虚拟化

3.2.1 路由器虚拟化的工作原理

3.2.2 高校网络虚拟化路由器的部署

3.3 防火墙虚拟化

3.3.1 防火墙虚拟化的工作原理

3.3.2 高校网络虚拟化防火墙的部署

3.4 网络虚拟化更好为云计算服务

3.4.1 网络虚拟化技术激发云计算数据中心的潜力

3.5 网络虚拟化有助于提升网络安全

3.6 本章小结

第四章 某高校校园网改造需求分析与设计

4.1 某高校校园网现状

4.1.1 总体概况

4.1.2 目前网络拓扑图

4.1.3 分析本单位的校园网现状及存在的问题

4.2 方案设计

4.2.1 设计目标

4.2.2 网络建设内容及要求

4.2.3 设计原则

4.3 虚拟化组网设计

4.3.1 出口设计

4.3.2 核心层设计

4.3.3 汇聚层设计

4.3.4 接入层设计

4.4 设备选型

4.4.1 核心层设备选型

4.4.2 汇聚层设备选型

4.4.3 接入层设备选型

4.5 VLAN及IP表规划

4.6 端口规划

4.7 安全设计

4.7.1 设备安全模块

4.7.2 所有设备的基本安全配置

4.7.3 网络设备做安全策略

4.8 网络管理设计

4.9 本章小结

第五章 “同层虚拟化+上下层链路聚合”构建与实现可靠的校园网

5.1 VSU同层虚拟化的配置

5.1.1 核心层配置

5.1.2 显示VSU相关信息

5.2 上下层链路聚合的配置

5.2.1 核心层与汇聚层的链路聚合配置

5.3 测试结果

5.3.1 方法

5.3.2 结论

5.4 本章总结

第六章 结论与展望

参考文献

硕士在读期间科研成果

致谢

#### （7）VRRP和SLA协议在校园网中的应用（论文提纲范文）

1 相关技术

1.1 VRRP协议介绍

1.2 SLA协议介绍

2 校园网改造拓扑设计[7-11]

3 相关配置

3.1 IP地址分配

3.2 配置各网络设备接口

3.3 配置路由

3.4 配置NAT地址转换

3.5 在校园网核心交换机中部署VRRP协议

3.5.1 配置网关冗余与流量负载均衡[12-14]

3.5.2 配置VRRP组内路由器优先级

3.5.3 配置VRRP抢占特性

3.6 配置SLA[13-16]

3.7 配置跟踪对象

4 研究测试

4.1 网络正常情况下测试

4.2 网络故障情况下测试

5 结语

#### （8）仿真环境下企业园区网的设计与实现（论文提纲范文）

0 引言

1 关键技术分析

2 企业网络架构设计方案

3 实验配置与测试

3.1 核心层设备配置

3.2 接入层设备的配置

3.3 出口路由器的配置

3.4 实验验证结果

3.4.1 HSRP配置验证

3.4.2 VPN技术验证

4 结束语

#### （9）GLBP和SLA协议实现多出口校园网高可靠性（论文提纲范文）

0 引言

1 相关技术

1.1 GLBP协议简介

1.2 SLA协议简介

2 网络拓扑设计

3 网络具体配置方案

3.1 IP地址的分配

3.2 路由器接口配置

3.3 配置NAT地址转换

3.4 配置路由

3.5 配置SLA

3.6 配置GLBP

3.6.1 配置网关冗余

3.6.2 配置优先级和抢占

3.6.3 配置权重值和门限值

3.6.4 配置跟踪对象

3.6.5 配置负载均衡

4 网络测试

4.1 网络正常情况下

4.2 网络故障情况下

5 结语

#### （10）基于VRRP和NAT多出口校园网可靠性仿真试验设计（论文提纲范文）

引言

1 相关技术

1.1 VRRP协议简介

1.2 NAT简介

2 实验仿真

3 网络具体配置方案

3.1 IP地址分配

3.2 配置路由器接口

3.3 配置NAT地址转换

3.4 配置路由器静态路由

3.5 配置VRRP实现网关冗余和负载均衡

3.5.1 配置路由器网关冗余

3.5.2 在R1和R2上配置VRRP优先级

3.5.3 配置抢占特性

3.5.4 配置路由器对象跟踪

4 仿真实验测试

4.1 网络正常情况下测试

4.2 在网络发生故障的情况下

5 讨论

### 四、利用HSRP实现校园网IP路由冗余（论文参考文献）

- [1]基于Cisco模拟器交换机综合实训的设计与实现[J]. 杨明,杨夏柏. 无线互联科技, 2021(06)

- [2]复杂网络环境下园区冗余网络架构设计与仿真[J]. 杨铋钰,孔艺权. 现代计算机, 2021(02)

- [3]多出口校园网仿真设计与实现[J]. 孙光懿,贾英霞. 首都师范大学学报(自然科学版), 2020(06)

- [4]VRRP和BGP在校园网中的应用研究[J]. 孙光懿,刘睿. 首都师范大学学报(自然科学版), 2020(04)

- [5]基于GNS3的校园网底层双核心平台的构建[J]. 高斐,洪家军. 莆田学院学报, 2019(05)

- [6]某高校校园网虚拟化设计与实现[D]. 汤锦团. 厦门大学, 2019(07)

- [7]VRRP和SLA协议在校园网中的应用[J]. 孙光懿,郭建忠. 西华大学学报(自然科学版), 2019(02)

- [8]仿真环境下企业园区网的设计与实现[J]. 杨礼. 青海师范大学学报(自然科学版), 2018(02)

- [9]GLBP和SLA协议实现多出口校园网高可靠性[J]. 孙光懿,郭建忠. 实验室研究与探索, 2018(01)

- [10]基于VRRP和NAT多出口校园网可靠性仿真试验设计[J]. 孙光懿. 中央民族大学学报(自然科学版), 2017(03)

本文来源: https://www.ilkk.cn/article/dba9ce05d7e2cbb5eb473355.html